# 分段组装空心墩的抗震性能分析

随着国家城市化进程的推进及可持续发展战略的实施,国家对桥梁结构的高效率、生态化建设提出了更高的要求。传统的现浇混凝土桥墩施工方式的落后已经无法满足桥梁建设周期的需求,并且当桥墩受到强烈地震作用时,较大的残余位移将使其难以修复。节段拼装桥墩作为在上世纪末方才开始推广使用的新型形式桥墩,在我国处于研究与工程运用的起步阶段。与现浇混凝土桥墩相比较,其具有残余位移小,耗能能力弱的特点。使用节段拼装桥墩替代传统现浇混凝土桥墩,减小桥墩地震作用下的残余位移,使桥墩更易修复,显然具有积极的经济意义与社会意义。本文基于Open Sees数值仿真分析平台,以一组典型的节段拼装空心墩试件为研究对象,提出了可准确分析节段拼装桥墩抗震性能的数值分析模型,并利用新型模型对节段拼装桥墩在地震作用下的响应特点进行分析与归纳总结。本文主要研究内容与贡献如下:(1)对节段拼装桥墩的发展历程进行系统归纳,并总结利用纤维模型法分析节段拼装桥墩抗震性能的优缺点。(2)基于Open Sees数值仿真分析平台,对原有节段拼装桥墩纤维模型法进行仿真改进,建立墩底多弹簧桁架模型替代原有纤维模型法中利用纤维单元配合Concrete01模拟接缝的方法,对原有节段拼装桥墩纤维模型计算不易收敛的问题进行改善,解决原有仿真方法计算结果与实验结果对比拟合度不佳的问题。改进模型可准确模拟节段拼装桥墩在拟静力作用下墩底接缝混凝土压碎破坏的现象,可以对节段拼装桥墩的抗震性能进行定性与定量的分析。(3)鉴于无粘结预应力筋为节段拼装空心墩的重要组成部分,以无粘结预应力筋配筋率、布置形式,轴压比为研究变量,并与不同剪跨比的桥墩进行组合,以墩顶最大位移角,残余位移角为研究指标,使用IDA分析方式分析节段拼装空心墩在近远场地震动下的响应特点,明确其在地震作用下动力响应的变化规律,并针对无粘结预应力筋在节段拼装空心墩中的参数设计提供参考性建议。(4)耗能钢筋作为节段拼装桥墩常用的耗能装置,能一定程度提高节段拼装桥墩的耗能性能,但同时也会增加桥墩在地震作用下产生的残余位移。目前耗能钢筋在地震作用下对桥墩的地震响应影响并不明确,因此以耗能钢筋配筋率作为研究变量,探究了耗能钢筋对节段拼装空心墩在地震作用下动力响应的影响,并针对耗能钢筋配筋率在节段拼装空心墩中的合理设置提供参考性建议。

## 基本信息

| 题目 | 节段拼装空心墩抗震性能分析 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 詹太锋 |
| 作者单位 | 北京交通大学 |
| 导师 | 赵冠远 |
| 文献来源 | 北京交通大学 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 公路与水路运输 |
| 分类号 | U442.55 |
| 关键词 | 节段拼装空心墩,纤维模型法,多弹簧桁架模型,残余位移角,最大位移角 |
| 总页数： | 95 |
| 文件大小： | 5211K |

## 论文目录

致谢

中文摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 节段拼装桥墩抗震性能研究现状

1.2.2 空心墩研究现状

1.2.3 节段拼装桥墩纤维模型法研究现状

1.3 现有研究存在的不足

1.4 本文研究内容与技术路线

1.4.1 本文主要研究内容

1.4.2 技术路线

2 节段拼装空心墩数值仿真模型建立与抗震性能分析

2.1 引言

2.2 数值仿真模型的建立

2.2.1 Open Sees仿真平台简介

2.2.2 纤维单元简介

2.2.3 实验介绍

2.2.4 材料本构的选取

2.2.5 模型单元的选取

2.2.6 数值分析模型建立

2.3 数值仿真模型验证与对比分析

2.3.1 滞回曲线

2.3.2 骨架曲线

2.3.3 耗能性能

2.3.4 刚度

2.3.5 延性

2.3.6 残余位移

2.4 本章小结

3 无粘结预应力筋对节段拼装空心墩残余变形影响分析

3.1 引言

3.2 工况设置

3.3 近断层地震动选取

3.4 预应力筋最大应力对比

3.5 桥墩最大位移角对比

3.6 预应力筋最大应力与墩顶最大变形关系

3.7 桥墩残余位移角对比

3.8 本章小结

4 耗能钢筋对节段拼装空心墩残余变形影响分析

4.1 引言

4.2 工况设置

4.3 预应力筋最大应力对比

4.4 桥墩最大位移角对比

4.5 预应力筋最大应力与墩顶最大变形关系分析

4.6 桥墩残余位移角对比

4.7 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

## 参考文献

[1] 预制节段拼装梁施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(32)

[2] 测量技术在短线法节段拼装梁中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(33)

[3] CFRP加固对预制节段拼装桥墩抗震性能的影响[J]. 地震工程学报 2020(04)

[4] 预制节段拼装预应力混凝土箱梁胶接缝抗剪性能研究[J]. 科技和产业 2020(09)

[5] 预制节段拼装桥墩的地震损伤指标研究[J]. 公路工程 2019(05)

[6] 节段拼装梁建场技术研究[J]. 铁道建筑技术 2017(12)

[7] 50m节段拼装体外预应力混凝土箱梁设计[J]. 结构工程师 2015(06)

[8] 高原寒冷地区客专铁路高墩大跨简支梁节段拼装施工线型控制技术[J]. 广东土木与建筑 2013(09)

[9] 造桥机节段拼装施工技术在特大桥施工中的应用[J]. 科技创新与应用 2021(03)

[10] 客运专线64m双线节段拼装预应力混凝土简支箱梁梁段拼装架设施工技术[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

[11] 预制节段拼装连续梁上部构造特点[J]. 城市道桥与防洪 2013(09)

[12] 桥梁预制节段拼装施工技术发展概述[J]. 筑路机械与施工机械化 2014(03)

[13] 预制节段拼装桥梁施工关键技术分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(07)

[14] 节段拼装施工的自锚式悬索桥施工定位控制分析[J]. 四川水力发电 2019(05)

[15] 预制节段拼装桥梁在城市轨道交通中的应用[J]. 公路交通技术 2014(05)

[16] 地铁高架预制节段拼装梁的施工[J]. 山西建筑 2009(21)

[17] 预制节段拼装桥梁施工关键技术浅析[J]. 城市道桥与防洪 2018(06)

[18] 大跨连续梁及节段拼装梁施工机械配套技术[J]. 国防交通工程与技术 2017(S1)

[19] 珠江三角洲超厚淤泥质软基条件下超大吨位节段拼装架桥机安装工艺简介[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(07)

[20] 预制节段拼装梁在高架桥工程中的应用[J]. 科技风 2014(24)

[21] 预制节段拼装梁桥上部结构施工方法[J]. 城市道桥与防洪 2013(10)

[22] 48m箱梁节段拼装关键技术研究[J]. 价值工程 2013(33)

[23] 包西铁路节段拼装梁综合施工技术[J]. 铁道建筑技术 2010(03)

[24] 浅谈混凝土预制节段拼装式桥梁的施工[J]. 民营科技 2010(03)

[25] 桥梁预制节段拼装技术在城市建设中的应用[J]. 城市道桥与防洪 2010(09)

[26] 插肩榫节段拼装桥墩抗震性能数值分析[J]. 河南科学 2020(08)

[27] 移动支架法节段拼装施工梁段架设精调及线形控制技术[J]. 甘肃科技 2011(19)

[28] 大跨度节段拼装简支箱梁施工工期优化研究[J]. 工程建设与设计 2021(01)

[29] 浅谈双线铁路64 m节段拼装箱梁施工架设线形监控技术[J]. 低碳世界 2020(10)

[30] 综合管沟节段拼装施工要点及防水工艺探讨[J]. 江西建材 2014(11)

## 相似文献

[1]榫卯式节段拼装桥墩抗震性能数值分析[D]. 朱钰.北京交通大学2019

[2]预应力节段拼装桥墩静力性能分析[D]. 陈昆玉.广东工业大学2019

[3]多幅变宽连续箱梁桥逐孔节段拼装施工关键问题研究[D]. 彭向洲.华东交通大学2019

[4]中小跨径桥梁节段拼装桥墩受力分析与优化设计研究[D]. 陈亚莉.武汉理工大学2018

[5]节段拼装桥墩抗震与接缝抗剪性能数值分析[D]. 马天琛.兰州理工大学2019

[6]节段拼装混凝土桥墩抗震性能研究[D]. 明杨.西安工业大学2018

[7]节段拼装钢管混凝土桥墩的抗震性能研究及改进[D]. 江梦莹.北京交通大学2018

[8]预制节段拼装桥墩抗震性能研究[D]. 郭益明.重庆交通大学2018

[9]预应力节段拼装复合式桥墩的抗震性能研究[D]. 高松松.河北工业大学2017

[10]灌浆波纹管连接节段拼装桥墩双向拟静力试验研究[D]. 江恒.福州大学2017

本文来源: https://www.bciio.cn/article/58d7bb490332782eae166579.html